# Картофелесортировочный пункт ПКСП-25

2 570 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Пункт картофелесортировочный предназначен для приемки обрабатываемого продукта из само разгружающихся транспортных средств, отделения примесей почвы и растительных остатков, разделение клубней на 3 фракции (фуражная, семенная и продовольственная), ручного отбора некондиционных клубней и погрузки их в контейнеры или транспортные средства. Сортировальный пункт состоит из приемного бункера - дозатора, въездных пандусов, ворохоочистителя, калибратора, выносных и выгрузных транспортеров и пункта управления электроприводом рабочих органов, переборочного стола.

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час о/в, т | 15 |
| Точность калибрования на фракции, % | 90 |
| Площадка для размещения оборудования, м | 12х15 |
| Объем приемного бункера дозатора, м³ | 6 |
| Количество роликов ворохоочистителя, шт. | 9 |
| Ширина активной поверхности, м | 1,6 |
| Угол наклона ворохоочистителя, град. | 2...10 |
| Количество роликов калибратора, шт | 10 |
| Ширина калибрующей поверхности, м | 1,5 |
| Угол наклона калибратора, град. | -2...+2 |
| Число выгрузных транспортеров, шт. | 4 |

# Элеватор (конвейер) выгрузной ТВН-40

490 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

| Предназначен для погрузки корнеклубнеплодов в траспортные средства или контейнеры, выполнение внутрискладских перемещений. Комплновка транспортера обеспечивает рациональное использование внутрискладских площадей при использовании средств механизации и распределении корнеклубнеплодов в нужном направлении. Привод ленты конвейерной осуществляется от электродвигателя. Управление транспортером в технологическом режиме осуществляется оператором посредством пульта. |
| --- |
| Техническая характеристика: |
| Тип машины: | передвижной |
| Производительность за 1 час основного времени, т/ч | до 40 |
| Параметры сети переменного тока: |
| напряжение, В | 24/380±10 |
| частота, Гц | 50 |
| Установленная мощность, кВт | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 800 |
| Габаритные размеры, мм: |
| - длина | 8500 |
| - ширина | 1350 |
| - высота | 4000 |
| Профиль рабочей поверхности ленты | V-образный шевронный |
| Ширина ленты, м | 0,6 |
| Скорость движения ленты, м/с |
| 1-я передача | 0,4 |
| 2-я передача | 0,8 |
| Высота разгрузки, м | от 1,0 до 4,5 |

# Загрузчик телескопический ЗТ-40

1 440 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Загрузчик телескопический для загрузки в хранилища лука и корнеплодов, а также для загрузки продукции в транспортные средства или в контейнеры.
Компоновка загрузчика и его составных частей обеспечивает рациональное использование производственной площади и удобство работы погрузочных и транспортных средств при загрузке продукции и распределении ее в нужном направлении.
Управление загрузчиком в технологическом режиме осуществляется оператором с пульта управления.

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Тип машины | самоходный |
| Производительность за 1 час о/в, т | 30-40 |
| Установленная мощность, кВт | 6,05 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т | 0,13 |
| Масса загрузчика, кг, не более | 3500 |
| Габаритные размеры загрузчика, мм: |  |
| - длина | от 7500 до 11500 |
| - ширина | 3240 |
| - высота | 5570 |
| Скорость самопередвижения, м/с | 0,1 |
| Высота загрузки, м | от 0,3 до 5 |
| Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, градусов | от 0 до 180 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,5-0,9 |

# Приемный бункер БПВ-40

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Предназначен для приемки обрабатываемого продукта из саморазгружающихся транспортных средств, отделения примесей почвы, растительных остатков и подачи продукции на телескопический конвейер и самоходный загрузчик.

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Тип машины | стационарно-передвижной |
| Производительность за час о/в, т | до 40 |
| Установленная мощность, кВт | 5,22 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т | 0,3 |
| Масса бункера, кг | не более 3200 |
| Габаритные размеры бункера, мм: |  |
| - длина | 7200 |
| - ширина | 3200 |
| - высота | 2600 |
| Основные параметры бункера: |  |
| - емкость, м3, не менее | 8 |
| - ширина приемного створа, м, не менее | 2,85 |
| - ширина подвижного дна, м, не более | 1,4 |

# Переборочный стол СПР-10

365 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Переборочный стол предназначен для ручного отбора некондиционных клубней, комков и камней при доработке лука, картофеля, корнеклубнеплодов и дальнейшего передвижения продукции в нужном направлении.

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Тип машины | роликовый |
| Производительность за 1ч о/в, т | не менее 10 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т | 0,3 |
| Масса стола, кг, не более | 350 |
| Габаритные размеры стола, мм: |  |
| - длина | 2200 |
| - ширина | 1900 |
| - высота | 1200 |
| Основные параметры стола: |  |
| - скорость движения вальцов, м/с | от 0,04 до 0,24 |
| - длина роликовой поверхности, мм | 2000 |

# Сортировка М-616

# 6 5000 Евро

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Сортировочный комплекс для картофеля М-616 предназначен для сортировки клубней картофеля и лука на 4 фракции:

- клубни мелкие

- семенные клубни I

- семенные клубни II

- крупные клубни.

Комплекс оснащен сортировочными ситами, позволяющими сортировать картофель или лук на разные фракции с шагом 5 мм.

Машина состоит из подающего транспортера, сортировки,  освещенного и подогреваемого селекционного стола, мешконаполнителя и бокового конвейера. Вся конструкции размещена на раме с двумя резиновыми колесами и на дополнительной опоре. Конструкция рамы, позволяет перемещать сортировку в любое место с твердым полом, одному человеку.

Сортировка М-900

11 000 Евро

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Сортировка М-900 предназначена  для сортировки клубней картофеля и лука в малых и средних сельскохозяйственных предприятиях. Производительность около 8 тонн в час. Привод осуществляется от электродвигателя (380 В). Сортировка происходит на три фракции. Машина состоит из подающего транспортера, сортировки,  освещенного и подогреваемого селекционного стола, мешконаполнителя и бокового конвейера. Конструкция рамы, позволяет перемещать сортировку в любое место с твердым полом, одному человеку. Сортировочная машина, может также применяться, для сортировки лука.

Сортировочная линия 25-30 тонн/час

51 000 Евро

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Сортировочная  линия для картофеля 25-30TON предназначена для сортировки клубней картофеля на 4 фракции : клубни мелкие – отбросы, семенные клубни I, семенные клубни II и клубни крупные. Сортировочная линия оснащена сортировочными ситами, позволяющими  изменять размеры сортируемой фракции с шагом в 5 мм.

Линия состоит из приемного ковша V 5120S, сортировщика JKS 220-5S,  разделительного стола  V 6150 и четырех селекционных столов V 250/85.

Сортировочная линия может применяться  в сельских хозяйствах, семенных центрах.
Линия может применяться также для сортировки лука.  С этой целю она может быть оснащена сортировочными ситами с ячейками размером : от 28 мм х 28 мм до 80 мм х 80 мм.

# КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКА Л-701

280 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Картофелесортировка Л-701 предназначена для разделения картофеля на три фракции. Основные фракции картофеля: крупный, семенной и мелкий. Рабочими органами являются плоские обрезиненные решета с квадратными ячейками. Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора.

### Технические характеристики

| Тип | передвижной |
| --- | --- |
| Производитель, т/час | 5 |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Количество грохотов, шт | 2 |
| Размеры ячеек грохота, мм | 35 х 35, 50 х 50 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 7000 |
| ширина | 1600 |
| высота | 2400 |
| Масса, кг | 800 |

# Пункт картофелесортировочный передвижной ПКСП-40

4 320 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Пункт картофелесортировочный передвижной ПКСП-40 предназначен для приемки картофеля или другого обрабатываемого продукта из саморазгружающихся транспортных средств, отделения от него примесей почвы и растительных остатков, ручного отбора некондиционных клубней и последующей погрузки их в контейнеры или транспортные средства.

Пункт приемно-сортировочный ППС 20-60 (аналог Grimme RH 20-60)

4 580 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Пункт приемно-сортировочный ППС 20-60 предназначен для приема картофеля, лука репчатого и столовых корнеплодов от самосвальных транспортных средств с задней выгрузкой, частичного отделения почвенных примесей, отделения мелкой и (или) семенной фракции и загрузки клубней в контейнеры или подачи на загрузочные конвейеры.

Опрокидыватель контейнеров стационарный ОК-1

385 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Опрокидыватель контейнеров стационарный ОК-1 предназначен для выгрузки содержимого контейнеров с продукцией в бункеры-накопители, конвейера или другую тару.

Поднимает контейнеры с габаритной шириной до 1600 мм и массой до 1200 кг. Благодаря уникальной конструкции машина имеет низкую высоту.

# Накопительный бункер для картофеля и овощей БНК-15

1 358 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Накопительный бункер БНК-15 предназначен для предварительного накопления картофеля и овощей, которые поступают из контейнера, с целью обеспечения максимальной загрузки линии и используется для повышения или снижения ее производительности.

Машина автоматическая для упаковки в сетку МАУС-25 и дозатор весовой ВСП-50 ( до 10 т/ч)

2 265 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

МАУС-25 предназначена для автоматической фасовки корнеклубнеплодов и автоматической зашивки заполненных продуктом сетчатых мешков. Формирует ручку мешка. Пределы взвешивания 2,5-25 кг. Производительность - до 10 тонн в час.

Станция компьютерная весовая КВС-12 с подающим транспортером

3 225 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Станция компьютерная весовая КВС-10 предназначена для порционного, в пределах от 2 до 25 кг, заполнения сетчатых мешков картофелем и другими корнеклубнеплодами. Станция изготавливается с 12 лотками (ячейками). Производительность КВС - до 8 тонн в час. Подающий транспортер также можно приобрести отдельно для доукомплектации имеющейся линии.

# Конвейер перегрузочный передвижной КПП-600-01

272 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Конвейер перегрузной передвижной КПП 600-01 предназначен для приема картофеля и ли других корнеклубнеплодов и равномерной, непрерывной подачи их далее по технологическому циклу. Изготавливаются различных модификаций, в зависимости от высоты перегрузки. Производительность - до 10 тонн/час (в зависимости от модификации).

# Конвейер перегрузочный передвижной КПП-600

298 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Конвейер перегрузной передвижной КПП 600 предназначен для приема картофеля или других корнеклубнеплодов и равномерной, непрерывной подачи их далее по технологическому циклу. Конвейеры изготавливаются в различных модификациях, в зависимости от высоты перегрузки. Производительность - до 10 тонн/час

# Машина для затаривания корнеклубнеплодов МЗК-2

426 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Машина для затаривания овощей МЗК-2 - производит затаривание овощей (картофеля, морковь, лук, свекла в сетку или мешок). Два оператора параллельно производят заполнение сеток, закрепленных в направляющих лотках, при помощи подающего транспортера срабатывающего от нажатия педали-пускателя.

# Установка калибровочная радиальная РК-1100

# 1 635 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

# Предназначена для автоматической сортировки-калибровки овощной продукции. Отличительной чертой КР-1100 является его универсальность. Калибровочная установка калибрует как продолговатый продукт (морковь, перец и т.д.), так и круглый продукт (картофель, лук, свекла). Калибровка происходит за счет зазора между валами. Зазор регулируется на усмотрение заказчика. При калибровке продукт делится на 3 фракции: крупный, средний, мелкий. Во время движения расстояние между роликами увеличивается, продукт проваливается на ленточный транспортер (либо высыпается по встроенным желобам).

# Установка калибровочная сетчатая МК-900

698 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Предназначена для автоматической сортировки овощной продукции по размерам от 1 до 4 фракций (по заявке заказчика). Минимальный размер овощей – 20 мм, максимальный до 120 мм (отсортированный). Калибровочная установка калибрует только круглый продукт (картофель, лук, свекла). При калибровке происходит одновременная вибрация для более точной калибровки круглого продукта. Скорость работы ленты, вибрационных роликов регулируется на усмотрение заказчика (см. производительность). На МК-900 установлен частотный преобразователь. Отсортированный продукт попадает в специальную тару или на отводящие транспортеры.

# Установка для мойки корнеклубнеплодов УМК-10

1 764 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Моечная машина УМК-10 – предназначена для мойки овощей (картофеля, моркови, свеклы, топинамбура), продукт моется в барабане, который вращается в емкости с водой. Уровень воды в моющей машине регулируется. Водяной центробежный насос омывает продукт сильными струями воды через систему форсунок.

На моечной машине установлено 2 транспортера:

1. для отвода готового (мытого) продукта

2. для автоматического отвода грязи с мойки.

Так же возможно полировка продукта, за счёт комплекта щётак в моечном барабане.

Моечная машина может использоваться для работы как в линии по переработке и предпродажной подготовки овощей, так и в автономном режиме(отдельной установкой).

Конвейер приемно-загрузочный КП-700

352 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Конвейер приёмно-загрузочный КП-700 - предназначен для приёма овощей и равномерной и непрерывной подачи их далее по технологическому циклу-линии. Так же можно использовать для равномерной подачи продукта в линии со скутером-подборщиком СКП-40 (с навального хранения). Конвейер приёмно-загрузочный КП-700 устанавливается перед машиной сухой очистки МСОК-5, моечной установки, роликовым инспекционным конвейером (сортировочный столом СПР-10), калибровочной установкой и т.д. На конвейере установлен частотный преобразователь для регулировки скорости движения ленты. КП-700 используется под опрокидыватель контейнеров ОК-1, под ручную загрузку, под полуприцеп, под самосвал (задняя разгрузка).

# Дозатор весовой ВСП-50

# 548 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Весовой дозатор ВСП-50 - предназначен для взвешивания и расфасовки овощной продукции (картофель, лук, морковь, свекла) в упаковочную тару. Взвешивающий бункер загружается овощами с помощью ленточного транспортера с лотками. Взвешивание обеспечивается высокоточным электронным определителем веса (тензодатчик). Величину веса устанавливает оператор (от 2 кг. до 50 кг.). Продукт высыпается в сетку рукав (клипсатор), готовые сетки, мешки, пакеты. На Фасовочной машине ВСП-50 установлено два транспортера (основной и до загрузочный),  до загрузочный транспортер служит для того чтобы при взвешивании не было погрешности. По согласованию с Заказчиком возможна установка клипсатора (пневмо). Фасовочная машина может комплектоваться в комплекте с мешкозашивочной машиной МАУС-25 для более полной автоматизированной работы. Фасовочная машина может использоваться для работы как в линии по переработке и предпродажной подготовки овощей, так и в автономном режиме (отдельной машиной)

Машина для сухой очистки картофеля МСОК – 5

465 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Машина для сухой очистки картофеля МСОК-5 – предназначена  для очистки (более щадящей чем мойка)  от земли, чернозема, грязи, песка, глины. Машина cухой очистки придает товарный вид таким продуктам как: картофель, морковь, свекла, а также лука от отшелушивающейся кожуры. Овощи вручную или автоматически с помощью лотка или конвейера приемного КП-700 подаются на вращающиеся круглые капроновые щётки с волнообразным профилем , где очищаются и, с помощью разгрузочного лотка, поступают в упаковочную тару или на инспекционный конвейер (сортировочно-переборочный стол). На машина для сухой очистки картофеля МСОК-5 установлен частотный преобразователь для регулировки скорости движения щеток (он установлен для того чтобы предохранить травму при очищении продукта щетками). Очистка овощей предохраняет их от гниения при длительном хранении и придаёт им товарный вид перед реализацией. Машина сухой очистки имеет максимальное количество щеток-16шт. Привод рабочих органов машины от электропривода переменного тока 380 В. Управление машиной для сухой очистки картофеля в технологическом режиме осуществляться оператором с пульта управления.

# Конвейер наклонный КН-650

405 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Конвейер наклонный КН-650 предназначен для загрузки в хранилища лука и корнеклубнеплодов,а также для загрузки продукции в транспортные средства или в контейнеры

# Скутер-подборщик картофеля СКП-40 (крот)

925 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Скутер-подборщик картофеля СКП-40(крот) предназначен для забора сельскохозяйственной продукции и транспортировки его по телескопическому конвейеру к следующему конвейеру линии или в тару для упаковки. Благодаря опорной вращающейся платформе телескопического конвейера машина может поворачиваться в любом направлении. Функция поворота обеспечивает очень легкий доступ к машине. Место приемки продукта на скутере находится в центре над вращающейся платформой, способствуя беспрепятственному перемещению тары к следующему транспортировочному конвейеру. Отдельные приводы для двух колес скутера обеспечивает мобильность машины.

# Конвейер телескопический КТ-40

835 000

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Конвейер телескопический КТ-40 предназначен для транспортировки и подачи лука и корнеклубнеплодов на телескопический загрузчик, а также для загрузки продукции в контейнеры. Компоновка конвейера телескопического и его составных частей обеспечивает рациональное использование производственной площади и удобство работы погрузочных и транспортных средств при транспортировке продукции и распределении ее в нужном направлении. Привод рабочих органов конвейера от электропривода переменного тока 380 В. Управление конвейером телескопическим в технологическом режиме осуществляться оператором с пульта управления.

# 1-рядный картофелеуборочный комбайн Л-601

# (Все цены указаны с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)

Предназначен для механизированной уборки на легких и средних почвах, засоренных камнями до 28 т/га. Высокоэффективная система отделения ботвы, комков и камней благодаря усовершенствованным элеваторам и шиповым полотнам позволяет проводить уборку урожая в самых неблагоприятных погодных условиях с минимальным повреждением клубней.

А так же рады предложить Вам:

Селекционные столы Remprodex
1 Селекционный стол R-200/85 					3 710 
2 Селекционный стол R-250/85 					4 130
3 Селекционный стол R-250/110 					4 850
4 Селекционный стол R-250/110 S 					5 830

Мойка и сушка овощей Sfamasz 
  1 Мойка M60/100 								6 230
2 Мойка M80/150 								7 620
3 Мойка M80/200 								8 740 
4 Мойка M100/300 								13 960
5 Сушка для картофеля OR-1 						8 980 
6 Сушка для картофеля OR-2 						9 690 
7 Сушка для картофеля OR-3 						10 490

Конвейеры Remprodex   
1 Конвейер  R 2404 L- 2,4 m. Ширина 400 мм 			3 210 
2 Конвейер  R2404К L- 2,4 m. Ширина 400 мм 		3 510 
3 Конвейер  R 2905 L- 2,9 m. Ширина 500 мм 			3 640
4 Конвейер  R 2905К L- 2,9 m. Ширина 500 мм 		4 620 
5 Конвейер  R 4005 L- 4 m. Ширина 500 мм 			4 820
6 Конвейер  R 4005K L- 4 m. Ширина 500 мм 			5 500 
7 Конвейер  R 6500 L- 6 m. Ширина 500 мм 			9 370 
8 Конвейер  R 6650 L-6 m. Ширина 650 мм 			9 780 
9 Конвейер  R 8500 L- 8 m. Ширина 500 мм 			11 620
10 Конвейер  R 8650 L-8 m. Ширина 650 мм 			12 120 
11 Конвейер  R 10500 L- 10 m. Ширина 500 мм 		13 280
12 Конвейер  R 10650 L-10 m. Ширина 650 мм 		13 940

(Все цены указаны в Евро, с НДС, доставкой в хозяйство, вводом в эксплуатацию)